## Slide 1: 金鑰管理及認證中心 (Key Management and Certification Authority)
Notes: <number>

## Slide 2
本章內容
9.1 前言
9.2 認證中心
9.3 數位憑證的標準格式
9.4 認證中心的作業流程
9.5 數位憑證的使用
9.6 數位憑證的種類
9.7 交互認證
9.8 自然人憑證簡介
9.9 電子簽章法
<number>
Notes: <number>

## Slide 3
需要公開金鑰密碼系統技術：
加解密功能
數位簽章功能
金鑰管理功能
電子商務安全的機制：
  保密性
  鑑別性
  完整性
  不可否認性
使用者如何證明自己的身份及公開金鑰？
9.1 前言
<number>
Notes: <number>

## Slide 4
使用者如何證明自己的身份及公開金鑰？
利用一存放使用者公開金鑰的公佈欄
<number>
Notes: <number>

## Slide 5
利用網路告知對方
使用者如何證明自己的身份及公開金鑰？
<number>
Notes: <number>

## Slide 6
使用者登記認證，使其網路身份生效具法律效用。
  - (如同向戶政機關登記，政府發給身份證)
使用者將其公開金鑰登記認證。
  - (如同印鑑證明)
每個使用者都可以使用自己的數位憑證，證明自己合法身份。
提供一個值得信賴的安全基礎建設。
需要可信任的第三者：認證中心 (CA)
9.2 認證中心
<number>
Notes: <number>

## Slide 7
產生及更新數位憑證(Certificate)： CA對每個使用者的身分及公開金鑰簽署成一個數位憑證。
分發及管理數位憑證。
數位憑證的註銷及恢復。
扮演一個數位時代的可信任的仲裁者（提供憑證）。
儲存數位憑證（有效憑證、終止憑證、過期憑證）。
公布及傳送數位憑證註銷列表（Certificate Revocation List, CRL）。
數位憑證之查詢及分送憑證管理之相關資料。
認證中心 (CA) 的主要功能
認證中心
<number>
Notes: <number>

## Slide 8
X.509 v3 數位憑證的格式
1.版本 Version 3
2.序號 Serial Number
3.簽章演算法 Issuer Signature algorithm
4.憑證發行者 Issuer Distinguished Name
5.有效期限 Validate Period
6.憑證持有人 Subject Distinguished Name
7.持有者的公開金鑰 Subject Public Key Information
8.發行者身分ID Issuer Unique Identifier (option)
9.持有者身分ID Subject Unique Identifier (option)
10.其他資訊 Extension (option)
11.上述各資料之簽章 Issuer’s Signature on all the above fields
9.3 數位憑證的標準格式
<number>
Notes: <number>

## Slide 9
CA (Certificate Authority)：認證中心
DS (Directory Service)：存放電子憑證的地方
RA (Registry Agent)：代理使用者向CA登記註冊的代理程式
認證中心 (CA) 的基本架構
9.4 認證中心的作業流程
<number>
Notes: <number>

## Slide 10
CA、DS、RA之間的關係
<number>
Notes: <number>

## Slide 11
CA、DS、RA 之間的關係：申請憑證
1.使用者傳送自己的公開金鑰到RA
2. RA傳送公開金鑰到CA
3. CA對此公開金鑰簽章成數
位憑證(Cert.)
4. CA傳送此憑證到RA
5. 使用者從RA獲得憑證
6. CA傳送此憑證到DS
7. 使用者可以與DS確認他的憑證
<number>
Notes: <number>

## Slide 12
數位憑證的產生與使用
<number>
Notes: <number>

## Slide 13
數位憑證的核發與驗證過程
<number>
Notes: <number>

## Slide 14
目的：
避免數位憑證被盜用或非法使用。
理由：
使用者因某種原因（密鑰有被破解之疑慮）需更改密鑰及公鑰。
使用者已不再使用此CA所提供之認證服務。
使用者信用不好而被列入拒絕往來戶。
CA之密鑰有被破解之疑慮而需更換。
數位憑證的註銷
<number>
Notes: <number>

## Slide 15
作法：
1. 使用者傳送註銷的訊息到RA
2. RA傳送註銷的訊息到CA
3. CA新增CRL並且傳送CRL到DS
4. 使用者可以與DS確認CRL，
確認是否已註銷憑證
數位憑證的註銷
困難：
註銷之即時性問題。
註銷之使用者過多時將使CRL快速膨脹，增加CA與驗證機關單位之通訊量及CRL維護的複雜度。
<number>
Notes: <number>

## Slide 16
9.5 數位憑證的使用
數位憑證的用途主要有兩個
加解密及簽章的使用
認證網路使用者的身分
<number>
Notes: <number>

## Slide 17
數位憑證與加解密機制的關係
<number>
Notes: <number>

## Slide 18
網路使用者的身分認證
以下二個方法，可以安全的利用數位憑證來驗證網路使用者的身份
 挑戰回應法
 時戳法
<number>
Notes: <number>

## Slide 19
挑戰回應法
<number>
Notes: <number>

## Slide 20
時戳法
<number>
Notes: <number>

## Slide 21
個人憑證：使用者個人使用之憑證。
認證中心(CA)憑證：CA的公鑰及名稱。
伺服器憑證：
  - SSL伺服器的公鑰及SSL伺服器名稱、DNS伺服器的公鑰及此伺服器名稱。
軟體出版者憑證
  - 軟體廠商用來簽署其所發行之軟體，以證明此軟體為該公司之原廠出版。
9.6 數位憑證的種類
<number>
Notes: <number>

## Slide 22
指的是兩個CA，互相信任對方所發出之憑證
交叉認證實作上，可分成兩種型態：
階層式(Hierarchical Cross Certification)
一般式(General Cross Certification)
9.7 交互認證
<number>
Notes: <number>

## Slide 23
階層式交互認證
張三驗證李四公開金鑰的路徑：CA1<<CA2>>，CA2<<CA3>>，CA3<<李四>>
李四要驗證王五的公開
金鑰：CA3<<CA2>>，CA2<<Root CA>>，Root CA << CA4>>， CA4 << CA5>>，CA5 << 王五>>
<number>
Notes: <number>

## Slide 24
一般式交互認證
<number>
Notes: <number>

## Slide 25
我國政府公開金鑰基礎建設之架構
<number>
Notes: <number>

## Slide 26
9.8 自然人憑證簡介
自然人憑證是內政部憑證管理中心(MOICA)對我國滿18歲以上國民所核發的公開公鑰數位憑證，是我國電子化政府資訊安全基礎建設計劃之一，以提供電子化政府應用服務網路通訊的安全基礎。
內政部所建置的自然人憑證管理中心，有兩大目標：
  - 建立可信賴之資訊安全機制
  - 帶動電子化政府應用發展，提升國家競爭力
<number>
Notes: <number>

## Slide 27
自然人憑證的運作機制
自然人在合法申請後均會獲得一組公開\私密金鑰對，這一組密碼對在經憑證管理中心認證過後，便會核發此公開金鑰的電子憑證，憑證內容包含：(1)用戶名稱(2)用戶公開金鑰(3)憑證有效期限(4)憑證序號及(5)憑證管理中心的數位簽章等，可做為網路上身份驗證之使用。
<number>
Notes: <number>

## Slide 28
憑證管理系統
申請憑證
註銷憑證
暫時停用憑證
復用憑證
更改憑證內容
更改密碼
下載憑證
內政部自然人憑證管理中心提供使用者一個憑證管理系統，並提供下列功能：
<number>
Notes: <number>

## Slide 29
目前內政部自然人憑證所提供的服務
<number>
Notes: <number>

## Slide 30
公開金鑰管理：
ISO/IEC 9594-8, RFC1422(PEM), ISO11166, X9.30-3,
X9.63, FIPS PUB 171
憑證及CRL之格式：ISO/IEC 9594-8, X.509
認證協定標準：
ISO/IEC 9594-8, ISO/IEC 11770-3, ISO 9798-3, FIPS196, X9.26
憑證及CRL存取協定：RFC 1777(LDAP)
資料編碼： ISO/IEC 8824, ISO/IEC 9834, ISO/IEC 9979
認證中心 (CA) 的相關標準
<number>
Notes: <number>

## Slide 31
9.9 電子簽章法
認證中心的建立解決了公開金鑰認證的問題，是推動公開金鑰基礎建設的一主要工作，但電子簽章若欠缺在法律上的地位，也無法被依賴做為通信及交易之基礎，為配合日益蓬勃之數位經濟活動發展，建立電子簽章法制，實乃當務之急。
<number>
Notes: <number>

## Slide 32
電子簽章立法原則
技術中立原則
  任何可確保資料在傳輸或儲存過程中之完整性及鑑別使用者身份之技術，皆可用來製作電子簽章，並不以「非對稱型」加密技術為基礎之「數位簽章」為限，以免阻礙其他技術之應用發展。
契約自由原則
  對於民間之電子交易行為，宜在契約自由原則下，由程序及方 法 做成之電子簽章或電子文件，作為事後相關法律責任之基礎，不宜以政府公權力介入交易雙方之契約原則。
市場導向原則
  今後電子認證機制之建立及電子認證市場之發展，宜由民間主導發展各項電子交易所需之電子認證服務及相關標準。
我國所制訂的電子簽章法係參考聯合國及歐盟等國際組織訂定之電子簽章立法原則，其重要立法原則如下：
<number>
Notes: <number>